碧涞牌JN-A型净化节能饮水机

使用说明与服务指南

JN-A-2A31L

(B)版

(本机以市政自来水为原水)

2020年第一版

广东碧涞节能设备有限公司

1、免费送货上门。

2、免费设计、安装。

3、电脑存档、定期免费为用户检修维护。

4、购买之日起，整机免费保修一年，终生维修服务。

5、24小时热线电话400-830-8166，全国各技术服务分中心设有热线电话。

6、全国各地设有意见箱，欢迎消费者随时提供宝贵意见。

(首页背面内容)

目录

一、净化节能饮水机的节能原理简介与水处理流程…………………………………………1

二、功能与特点………………………………………………………………………………1

三、主要技术参数……………………………………………………………………………2

四、配置参数表…………………………………………………………………………2

五、接线原理图……………………………………………………………………………2

六、显示屏操作指引……………………………………………………………………………3

七、功能调节按键操作指引……………………………………………………………………4

八、故障原因及排除方法……………………………………………………………………5

九、特别注意事项……………………………………………………………………………6

十、安装……………………………………………………………………………………6

十一、净水器的使用与安装……………………………………………………………………7

十二、装箱单……………………………………………………………………………………7

十三、服务指务和投诉途径…………………………………………………………………8

十四、免费安装和“三包”免费保修政策…………………………………………………9

十五、不属“三包”维修服务范围内的内容（实行收费服务）…………………………9

十六、关于节能饮水机的节能原理简介……………………………………………………9

十七、保修卡（A联）………………………………………………………………………10

十八、安装服务用户监督卡 ………………………………………………………………11

十九、保修卡（安装结算单）（B联）……………………………………………………12

二十、保修卡（C联）………………………………………………………………………13

二十一、维修情况记录…………………………………………………………………………14

二十二、服务质量用户跟踪卡…………………………………………………………………15

- 净化节能饮水机的节能原理简介与水处理流程

当饮用温开水时，开水在热交换器的内管流动降温，自来水在热交换器的外管内流动升温，使开水自然散失的热能得到回收利用。一般的开水器是将水从常温状态下开始加热的，而节能饮水机的自来水在进入加热水胆之前，它已经由常温加热到80℃左右了，从而节省了大量的电能。另外内胆的加厚保温层最大限的防止了热能的散失。

水处理流程：

出水水质符合卫生部《 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范＿一般水质处理器》（2001）的要求。

- 功能与特点

*功能：

碧涞牌JN-A型净化节能饮水机是以市政自来为原水，经三级过滤净化后再加热的饮水设备。采用总馨牌过滤系统，第一级：聚丙烯纤维滤芯；第二级：颗粒活性炭滤芯；第三级：压缩活性炭滤芯。整个制水过程为自动控制，无须人工操作。该机出水水质符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范＿一般水质处理器》（2001）的要求

*特点：

1.节能：喝温开水比普通开水器省电80％以上，开水在热交换器的内管流动降温，自来水在热交换器的外管流动升温，使自然散失的热能得到回收，节省了大量的电能。内胆的加厚保温层， 最大限度地防止了热能散发。

2.方便：水龙头打开即有开水与温开水饮用。自动进水，无加水、等水之麻烦。

3.卫生：管路全封闭，无二次污染；配有控制电磁阀，水不开不出水，保证温度在设定范

围。

4.安全：防超温保护功能，有异常情况能自动切断发热管电源；配置0.45MPa异常启动的常压式安全阀，杜绝水罐易破裂或爆炸之危险。

5.耐用：内胆采用加厚不锈钢板，全自动氩弧焊接，1.0MPa水压试验无泄漏，可完全保证内胆的使用寿命。

6.执行标准：按国家标准GB4706.1-2005、GB4706.36-2014和企业标准Q/BLA 001-2014要求制造。

三、主要技术参数：

1、进水水质：市政自来水

2、净水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范＿一般水质处理器》 （2001）的要求。

3、额定总净水量：3m3

4、净水流量：1Ｌ/min

5、进水压力：180-600kPa

四、配置参数表

| 型号 | 电源 | 额定功率 | 水胆容量 | 制开水量 | 制温开水量 | 过滤系统 | 适用人数 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JN-A-2A31L | 220V/50Hz | 2000W | 15L | 20L/h | 60L/h | 内置二桶三级 | 50人 | 410*452*1600mm |

五、接线原理图

220V单相接线原理图

六、显示屏操作指引

▪ 工作状态指示灯

①联网灯：灯亮时表示联网中、联网成功

②进水灯：灯亮时表示机器在进水中。

③加热灯：灯亮时表示水胆内的水在加热中。

④饮用灯：水温到达可饮用温度（可设定）。

⑤消毒灯：智能消毒时亮。

⑥换水灯：灯亮时表示自动换水中。

⑦故障灯：机器出现故障时长亮。

▪ 数码管显示

TDS显示区显示TDS值，设置时显示设置参数号，

温度显示区显示温度，设置时显示调节参数值，

滤芯提示显示区显示滤芯更换提示，相应序号闪动表示相应的滤芯需更换。

▪ 功能调节触摸按键区

①设定灯/童锁灯：开机时间长亮。

▪ 出水触摸按键区

①开水灯/温开水灯：水胆内水温到达可饮用温度时，灯长亮。触摸按键后相应水嘴出水，出水时，灯闪烁。

②设置参数时开水灯亮

七、功能调节按键操作指引

1.本机具有按键锁功能，功能设置请由专业人员进行设置，请用户勿随意设置。

2.长按“童锁”键5秒以上，听到“滴”一声松开，按键解锁进入设置。按“设定”键设置参数，按“童锁”键调节参数加，按“开水”键调节参数减。

3.功能设置状态的参数号:在数码管TDS显示区显示设置状态参数号、温度显示区显示设置内容参数值。

说明如下：

| TDS显示区显示参数号 | 设置内容 | TDS显示区显示参数号 | 设置内容 | TDS显示区显示参数号 | 设置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年份 | 6 | 开机时间 | 11 | 水胆顶部水温度 |
| 2 | 月份 | 7 | 关机时间 | 12 | 水胆底部水温度 |
| 3 | 日期 | 8 | 加热温度（35-100℃） | 13 | 恢复出厂默认设置 |
| 4 | 北京时间的“时” | 9 | 出水（饮用）温度（0-100℃） | / | / |
| 5 | 北京时间的“分” | 10 | 温度显示增量 （5-20℃） | / | / |

4. 按键20秒后不操作则自动保存当前设置并退出设置状态。

5. 一次设定后，后续运行将设定的时间条件运行。

6. 设定定时开关机功能，时间跨度不可超过24小时，当设置“00∶00”开，“00∶00”关时为全天候运行。

7.消毒（智能杀菌）：每天7:00和13:20会进行智能自动消毒，消毒时间90秒，期间有人打水则此次消毒自动取消。（此功能选配）

8.自动换水：每隔七天早上6：00会进行自动换水，换水时间30秒，期间若不开机则取消当天自动换水。（此功能选配）

9.滤芯恢复：滤芯提示以流量来计算，第一级滤芯120W毫升，第二和第三级滤芯240W毫升，第四级滤芯500W毫升，第五级滤芯1000W毫升，当累计使用水量达到默认数值时滤芯提示界面闪动。重新换装滤芯后，同时按设置和童锁键5秒则停止闪动，滤芯提示流量从零开始计算。

10.出厂默认设置参数：开机时间为7:00，关机时间为19:00，加热温度为96℃，出水（饮用）温度为96℃，温度显示增量为5℃。当按设置到TDS显示参数13后，长按童锁键5秒则自动恢复出厂设置。

八、故障原因及排除方法

| 故障代码或现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 顶部传感器探头开路或断路 | 检查顶部传感器探头插头是否接触不良，或探头是否坏了。 |
| E2 | 底部传感器探头开路或断路 | 检查底部传感器探头插头是否接触不良，或探头是否坏了。 |
| E3 | 1、水胆没水 2、水位探头故障 3、连续30分钟进水,但水位电极没接通 | 1. 检查有没有打开自来水进水阀 2. 更换探头 3. 检查水位电极与水胆是否有短路现象 |
| 温度显示不间断闪烁* | 超温 | 1.更改相同规格型号传感器 2.更换电路板 |
| 数码管不亮或水不热 | 1、停电 2、115°温控器起保护 3、115°温控器烧坏 4、保险管断 5、电源板故障 | 1、待供电 2、复位温控器 3、更换温控器 4、更换保险管 5、专业人员维修 |
| 温度显示达不到设定温度 | 1、加热时间不够 2、发热管烧坏 3、传感器老化 4、发热管继电器坏 5、电源板故障 | 1、等待加热 2、更换发热管 3、更换传感器 4、专业人员维修 5、专业人员维修 |
| 漏电开关不能复位 | 1、饮水机漏电 2、发热管烧坏 | 1、检查电路 2、更换发热管 |
| 水龙头不出水 | 1、水压太低 2、过滤器堵塞 3、软管接头堵塞 4、电磁阀故障 5、水温未到设定温度 6、控制板故障 | 1、待水压升高 2、清洗或更换滤芯 3、拆下软管，清除堵塞物 4、更换电磁阀 5、等水温达到设定温度 6、专业人员维修 |
| 漏 水 | 1、管路螺母未旋紧 2、密封胶垫未放平 3、水龙头密封失效 | 1、旋紧螺母 2、放好胶垫 3、更换阀芯 |
| 打开水龙头冒蒸汽 | 1、传感器探头性能变差。 2、电源板坏。 | 1、更换相同规格型号传感器 2、专业人员维修 |
| 温开水温度过高 | 调温阀失效 | 更换调温阀阀芯 |
| 温开水不热 | 热交换器内管破裂 | 更换热交换器 |

注：温度显示不间断闪烁*：指温度无论显示任何数值均在闪烁，则表现异常需要按要求解决故障。若在98℃～100℃时闪烁，属于正常现象，可正常取水。待温度回落后，闪烁自动消失。

九、特别注意事项

1. 电源线连接属于Y连接(特指不能用户更换电缆线)；如电源软线损坏，为避免危险，必须由我公司、指定的售后维修店或类似部门的专业人员来更换。

2．碧涞牌净化节能饮水机应使用专用电源线路供电，并提供一个触点不小于3mm开距的全极断开装置（漏电开关）。

3．在通电加热期间，单向安全阀有水珠滴下，此属正常现象。

4. 开、关水龙头时，不要对准出水口，以免烫伤。

5. 对于身体、感观或智力上有，或经验和知识有欠缺的人(包括儿童)，对此说明书不适用。

6. 本公司生产的饮水机防水等级因没有达到IPX5,不能使用喷水射流方式清洗机器的任何部位。

7．碧涞牌节能饮水机适用工作环境温度为：最低为1°C，最高为40°C；当节能饮水机在寒冷的冬季或容易结冻的地区发生冰塞时，请将节能饮水机移至室内或温度高的地方，待其冰慢慢熔化后即可正常使用。即使冰塞后十五小时内通电工作，节能饮水机亦没有危险，只是没有水出来可供饮用。

8. 用户不得随意用工具或钥匙打开机器防护门，拆装节能饮水机的内部电器元件，以免损坏节能饮水机或造成烫伤。由我公司专业维修人员、指定的售后维修店或类似的专业人员来调试温度或维护维修。

9.  电源软线属耐油性护套电缆，不轻于普通氯丁橡胶或其他等效的合成橡胶的护套软线（60245 IEC 57（YZW）300/500V 3*1.5mm²）。

十、安装

1. 固定：建议将饮水机安装固定在通风、干燥、无强电干扰的场所。不建议露天安装，以免长期雨雪天气损坏设备。

2. 接水：用食用级PE管或波纹管将饮水机进水口与市政自来水出口相连接。

3. 接电：饮水机电源线已带防漏电装置的插头直接插入插座即可；部分饮水机未带漏电保护插头线的，必须在供电电源线路中加装漏电保护开关。

十一、净水器的使用与安装

净水器滤芯的使用寿命一般为：

①第一级PP+颗粒炭双节组合滤芯--------3个月

②第二级烧结压缩成型活性炭滤芯--------6个月

滤芯在使用寿命期内，当水龙头出水明显减弱时，应使用清水对滤芯表面进行反复冲洗，将表面脏物、杂质完全清理干净，再继续使用。超出使用寿命期时应及时与我公司售后服务部联系，更换新的滤芯，以确保饮水安全与卫生。滤芯的正确安装如下图所示（颗粒活性炭滤芯、压缩活性炭滤芯和双节滤芯均按下图安装，PP熔喷滤芯则不分方向）：

有密封垫的一端朝上安装

十二、装箱单

| 机型：JN-A-2A31L |
| --- |
| 净化节能饮水机 | 1台 |
| 使用说明与服务指南 | 1本 |
| 角阀 | 1个 |
| 密封胶垫 | 6个 |
| 机脚 | 4个 |
| PVC双头外螺纹接头 | 1个 |
| 1米不锈钢波纹管 | 1条 |
| 0.7米不锈钢波纹管 | 1条 |

十三、服务指引和投诉途径

- 注意事项

  - 请您检查本指南中的《保修卡》A、B、C三联是否齐全，否则，与经销商联系及时补发，以便您能更好的享受我公司提供的全套服务。

  - 节能饮水机属于技术含量较高的产品。虽然，每一台节能饮水机在出厂前均经过严格测试，但由于长途运输等原因，可能会影响机器的正常使用。所以，如有需要，请您联系我公司指定的特约技术服务部，为您提供安装、维修和保养服务。

  - 只有在我公司办理了保修手续的节能饮水机和由我公司指定特约技术服务部安装的节能饮水机，才能享受我公司提供的免费保修服务。否则，我公司只提供合理的收费服务。

- 节能饮水机的安装指引

  - 安装前的准备                                                                   为了确保您的权益，请您用正楷字体仔细地填写《保修卡》的C联和A联（安装结算单）以及B联中用户填写的内容。为了保证您的节能饮水机能安全长期的正常运行，请您检查供安装节能饮水机使用的电源、电源线、保险丝、空气开头、漏电开头、接地保护、电源电压是否符合国家规定的安全标准及节能饮水机功率负荷要求。

注：电气设备安装连接，必须由具备电工资格的专业技术人员施工，以免造成事故。

- 召唤本公司特约技术服务部，请您以下述方式（电话、上门或信函等）就近联系我公司指定的特约技术服务部，并向其提供如下资料：节能饮水机的型号、联络人、联系电话、详细地址等。

- 与特约技术服务部协商好上门维修时间。

- 工作人员上门维修节能饮水机时，请您确保是否是本公司特约技术服务部人员，并需要出示《保修卡》A联（安装结算单）和B、C联及有效购机发票。

- 注意：节能饮水机在未安装好之前，不要将上述凭证交给维修人员。

- 请您根据《保修卡》A联背后的《用户监督卡》所列项目检查安装人员的操作是否符合规范，如若您对安装人员工作满意，请签名以示确认。

- 节能饮水机安装后应该至少有1个小时以上的试机时间，经试机发现问题，可立即要求安装人员解决，否则请不要在《保修卡》上签名。安装调试合格后，请您将《保修卡》A、B、C三联盖章或签字，然后将A、B联撕下交给安装人员办理保修登记手续。

- 最后，请您填写《服务质量用户跟踪卡》，并恳请在一周时间后寄到我公司顾客技术服务部，以便我公司检查安装人员的服务工作质量和产品质量。

- 注意：保修期外上门维修，您需要支付维修人员交通费及材料费。

- 节能饮水机保修期内维修指引

- 当您的节能饮水机出现故障后，请您立即用电话、信函或上门等方式，联系您已投保且为我公司指定的特约技术服务部。

- 您应向本公司特约技术服务部提供如下资料：节能饮水机的型号、联络人、联系电话、详细地址、故障现象等。

- 商定上门维修时间。

- 维修人员上门维修时，请您检查是否为本公司特约技术服务部工作人员，并主动出示《保修卡》C联和购机有效发票。

- 注：以上凭据在节能饮水机没有修好前不要交给维修人员。

- 节能饮水机维修后，应该有1小时以上的试机运行时间，如试机时故障没有解决或又有其它故障，请您要求维修人员解决。如未能解决请不要在《维修记录》上签名。

- 请您要求维修人员认真填写他们携带的《维修记录表》，并在上面提出您的意见和签名确认。

- 用户投诉

- 如果您对我们提供的产品和服务有任何怀疑或不满，包括产品质量、安装维修技术、服务态度、收费标准等问题，请您向本公司特约技术服务部反映。他们将会对您的意见进行妥善处理。

- 如果上述单位仍不能解决您的问题或者您对处理的结果不满意，请您立即向我公司顾客技术服务部反映，我们将会迅速、妥善地解决您对服务质量的问题和不满。

十四、免费安装和“三包”免费保修政策

- 免费安装政策

  - 凡购买本公司节能饮水机的用户均可凭有效资料一次性享受我公司提供的免费上门安装服务。

B、实行免费安装的条件，

①能提供《保修卡》C联；

②能提供有效的购机发票和购机证明；

③必须由本公司特约技术服务部进行安装的

C、可协商收费的内容

①用户超过公司规定范围内的，费用应由用户承担。

②节能饮水机搬迁移位和重新安装需协商收费。

2.免费保修政策

A、凡购买了本公司节能饮水机的用户均可享受我公司提供的整机一年免费保修政策

B、实行免费保修的条件

①能提供已办理投保手续的《保修卡》C联；

②必须由本公司特约技术服务部安装和维修的；

③必须在保修期内的；

④如办理过保修手续而又无法出示有效购机凭证或保修卡，其购买日期按条形码上面的出厂日期计算，如条形码上面的出厂日期模糊不清无法辨认或开条形码的则不与保修。

⑤非人为原因造成的维修。

- 产品退换政策

参照国家有关部委颁布的《部分商品修理更换退货责任规定》执行。

十五、不属“三包”维修服务范围内的内容（实行收费服务）

1. 因用户电源电压不稳定，超过节能饮水机使用电压范围或线路连接不规范，不符合国家安全用电标准造成节能饮水机损坏的。

2. 因用户使用不当、保管不善而损坏的。

3. 非我公司特约技术服务部的安装、维修而造成损坏的。

4. 没有《保修卡》C联和购买凭证以及未办理保修手续的。

5. 保修卡所列的机型、编码与所维修的机型、编码不相符的。

6. 《保修卡》或购机发票涂改的。

7. 我公司降价销售的，在《保修卡》或机体上已印上“等外品”、“处理品”字样的。

8. 超过保修期的。

9. 正常使用范围处，所造成损坏的。

10. 非我公司承诺的服务项目和内容的。

11. 安装环境不合格，用户坚持，必须签字，有问题用户负责。

十六、关于节能饮水机的节能原理简介

当饮用水温开水时，开水在热交换器的内管流动降温，自来水在热交换器的外管流动升温。使开水自然散失的热能得到回收利用，一般的开水器是将水从常温状态下开始加热的，而节能饮水机的自来水在进入加热水胆之前，它已经由常温加热到80℃左右了，从而节省了大量的电能。另外内胆的加厚保温层，最大限度地防止了热能散发。

广东碧涞节能设备有限公司

2004-9000001

安装保修卡（安装结算联）

| 用户姓名 |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 省 市 |
| 电话区号 |  | 住宅电话 |  | 办公电话 |  |
| 工作单位 |  |
| 购买商店 |  | 购买日期 |  |
| 发票号码 |  | 产品型号 |  |
| 品级 |  | 质检员号码 |  |
| 用户电源确认 | 电压 | （V） 电源插座 | （A） | 漏电开头 | 有 |  | 无 |  | (A) |
|  | 电表 | （A） 电源线径 | (mm2) | 保险丝 | 有 |  | 无 |  | (A) |
| 产品号码 | 请将条形码贴在此处 |
| 产品号码 | 请将条形码贴在此处 |
| 安装单位名称 |  | 盖公章 |  |
| 特约技术服务部代码 |  | 安装日期 |  |
| 安装人员签名 |  | 监督卡号码 |  |
| 安装单位电话 |  | 用户签名 |  |

此联由本公司顾客技术服务部存档，单位用户请盖公章。

安装服务用户监督卡

| 内容 | 是（否） | 用户意见 |
| --- | --- | --- |
| 是否与您预约上门服务时间 |  |  |
| 是否按约定时间到您处，拖延 小时 |  |  |
| 是否礼貌的作自我介绍 |  |  |
| 是否出示工作证 |  |  |
| 是否有请您监督其工作 |  |  |
| 安装完后是否有1小时的试机运行 |  |  |
| 是否有向您收取了不合理的费用 元 |  |  |
| 安装后是否有为您打扫卫生、整理现场 |  |  |
| 是否有向您解释产品的产品的使用常识 |  | 用户签名 |
| 是否有填写保修卡和服务跟踪卡 |  |  |
| 离开时是否留下特约技术服务联系电话 |  |  |

此卡随《保修卡》A联（安装通知单）送本公司顾客技术服务部

广东碧涞节能设备有限公司

2004-9000001

安装保修卡（存档联）

| 用户姓名 |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 省 市 |
| 电话区号 |  | 住宅电话 |  | 办公电话 |  |
| 工作单位 |  |
| 购买商店 |  | 购买日期 |  |
| 发票号码 |  | 产品型号 |  |
| 品级 |  | 质检员号码 |  |
| 用户电源确认 | 电压 | （V） 电源插座 | （A） | 漏电开头 | 有 |  | 无 |  | (A) |
|  | 电表 | （A） 电源线径 | (mm2) | 保险丝 | 有 |  | 无 |  | (A) |
| 产品号码 | 请将条形码贴在此处 |
| 产品号码 | 请将条形码贴在此处 |
| 安装单位名称 |  | 盖公章 |  |
| 特约技术服务部代码 |  | 安装日期 |  |
| 安装人员签名 |  | 监督卡号码 |  |
| 安装单位电话 |  | 用户签名 |  |

此联由本公司顾客技术服务部存档，单位用户请盖公章。

广东碧涞节能设备有限公司

2004-9000001

安装保修卡

| 用户姓名 |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 省 市 |
| 电话区号 |  | 住宅电话 |  | 办公电话 |  |
| 工作单位 |  |
| 购买商店 |  | 购买日期 |  |
| 发票号码 |  | 产品型号 |  |
| 品级 |  | 质检员号码 |  |
| 用户电源确认 | 电压 | （V） 电源插座 | （A） | 漏电开头 | 有 |  | 无 |  | (A) |
|  | 电表 | （A） 电源线径 | (mm2) | 保险丝 | 有 |  | 无 |  | (A) |
| 产品号码 | 请将条形码贴在此处 |
| 产品号码 | 请将条形码贴在此处 |
| 安装单位名称 |  | 盖公章 |  |
| 特约技术服务部代码 |  | 安装日期 |  |
| 安装人员签名 |  | 监督卡号码 |  |
| 安装单位电话 |  | 用户签名 |  |

此联由用户保存作保修凭证

尊敬的用户：

请您把购机发票粘贴在这里以便保修。

保修办理注意事项：

1、《保修卡》C联及《维修情况记录》是保修期内获得免费服务的必备作证。

2、请您工整的填写保修卡上需要填写的内容，以便我公司为您提供更加优质的服务。

3、产品安装、调试合格后，请您填写好《保修卡》，并用A联办理保修手续。请妥善保管好。

维修情况记录

| 第一次维修 | 日期 |  | 零配件更换 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维修情况 |  |
|  | 维修人员签名 |  | 维修单位（盖章） |
| 第二次维修 | 日期 |  | 零配件更换 |  |
|  | 维修情况 |  |
|  | 维修人员签名 |  | 维修单位（盖章） |
| 第三次维修 | 日期 |  | 零配件更换 |  |
|  | 维修情况 |  |
|  | 维修人员签名 |  | 维修单位（盖章） |

服务质量用户跟踪卡

| 用户姓名 |  | 联系电话 |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 省 市 区（县） 镇（路） |
|  | 村（巷） 栋 号 |
| 购买商店 |  | 安装单位 |  |
| 发票号码 |  | 保修卡号 |  | 产品型号 |  |
| 机身号码 |  | 购买日期 |  |
|  |  | 安装日期 |  |
| 产品质量 | 项目 | 较满意 | 满意 | 可以接受 | 不满意 |
|  | 产品外观 |  |  |  |  |
|  | 噪音水平 |  |  |  |  |
|  | 效 果 |  |  |  |  |
|  | 操作方便 |  |  |  |  |
|  | 其它方面 |  |  |  |  |
| 服务质量 | 1. 有无按预约时间上门安装：□有□无 拖延 天 2. 安装位置是否恰当：□是□否 3. 您认为安装牢固吗：□牢固□不牢固 4. 安装位置是否合理：□是□否 5. 试机多久？您认为效果如何：□好□一般□不好 6. 整机有无异常现象： □有□无 7. 安装人员有无向您讲解使用常识：□有□无 8. 安装人员的服务态度如何：□好□不好 9. 您认为安装人员有无收取不合理的费用：□有□无 10.综上所述，您对本公司的产品和服务质量满意吗：□满意□不满意 | 您的真实意见： 签名： |
| 本表对您对照上述条款，检查我们工作人员的服务质量和产品质量后，按您的意见填好，寄回我公司顾客技术服务部。 本卡可复印使用。 |

（尾页封面）

地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和北路2号

之一

电话：0757-22331908（总机）

传真：0757-22331902

邮编：528300

网址：http://www.bl0757.com

E-mail: bilaijn2009@163.com